## Slide 1: 第5章 集成触发器
数字逻辑设计

## Slide 2
概述
触发器是构成时序逻辑电路的基本单元。它是一种具有记忆功能，能储存1位二进制信息的逻辑电路。
触发器的特点
  ①具有两个稳定的状态，用来表示电路的两个逻辑状态；
  ②在输入信号作用下，可以被置成“0”状态或“1”状态；
  ③当输入信号撤消后，所置成的状态能够保持不变。
状态说明

## Slide 3
§5.1 基本RS触发器
一、电路结构和工作原理
说明
功能表
0
1
0
1
0
1
置“0”
置“1”
1
0
1
0
保持原值
1
1
不变
不允许
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
输出状态
自行保持
1
1
1
1
约束条件：
称为“0”态。
称为“1”态。
0
0
＆
＆
逻辑符号
当有效信号撤消时，即 ，
的状态不能自行保持，称为无效态。

## Slide 4
（1）状态转移真值表
2. 基本RS触发器的功能描述
基本RS触发器的状态表
将触发器的次态Qn+1与现态Qn，以及输入信号之间的逻辑关系用表格的形式表示出来，称为状态转移真值表，简称状态表。

## Slide 5
（2）特性方程
描述触发器逻辑功能的函数表达式称为特性方程，又称状态方程或次态方程。
次态Qn+1的卡诺图
基本RS触发器的特性方程

## Slide 6
（3）状态转换图
描述触发器的状态转换关系及转换条件的图形称为状态转换图，简称状态图。
0
1
R=×
S=1
R=1
S=×
R=0, S=1
R=1, S=0
圆圈表示状态
箭头表示转移方向
标注为转移条件

## Slide 7
（4）波形图
工作波形图又称为时序图，是描述触发器输出状态随时间和输入信号变化规律的图形。
R
S
Q
Q
置1
置0
置1
置1
置1
保持
不允许

## Slide 8
＆
＆
＆
＆
1. 电路结构和工作原理
§5.2 同步（钟控）触发器
同步触发器就是要求只有在同步信号到达时，触发器的状态才能发生变化。而这个同步信号叫做时钟信号（时钟脉冲），用CP表示。
①CP＝0时，R= S =1，
触发器保持原来状态不变。
②CP＝1时，工作情况与基本RS触发器相同。
逻辑符号
CP＝1期间，输入信号R、S起作用，
因此称为电平触发。
一、同步（钟控） RS触发器--- RS锁存器（Latch）

## Slide 9
二、同步（钟控） D触发器---D锁存器
1. 电路结构和工作原理
①CP＝0时， ，
触发器保持原来状态不变。
②CP＝1时， ，
代入到基本RS触发器的特性方程中，可得：
D触发器的特性方程
逻辑符号
＆
＆
＆
＆
1

## Slide 10
注意：
2. 带有异步控制端的D触发器
异步控制端的功能
逻辑符号

## Slide 11
1
集成8D锁存器74LS373
作用：高电平接收，低电平锁存。
作用：控制三态门输出，低电平有效。

## Slide 12
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
LE
OE
74LS373
8位数据输入
8位数据输出
LE: 锁存允许。
上升沿开启。
高电平接收。
下降沿锁存。
OE: 输出允许。
上升沿开启。
下降沿封锁，
输出高阻。

## Slide 13
§5.3 主从触发器
一、主从RS触发器
主
从
1. 电路结构和工作原理
①CLK=1时
主触发器接收输入信号；
从触发器被封锁，输出状态保持不变。
②CLK=0时
主触发器被封锁，保持不变；
从触发器接收主触发器的状态送往输出端。
逻辑符号

## Slide 14
2. 主从RS触发器的动作特点
主从R-S触发器的特性方程：
“0”
“0”
“0”
“0”
“0”
输出端Q的状态更新取决于整个脉冲期间输入信号的变化，称为脉冲触发方式。
CLK=1期间，需保持R、S不变。
仍然存在RS=0 的约束条件。
CLK=1期间，主触发器的状态Qm随输入信号R、S的变化而变化；而输出端Q的状态更新发生在下降沿到来的时刻，但输出的状态不一定按此刻输入信号的状态来确定。
主从RS触发器的缺点：

## Slide 15
二、主从JK触发器
1. 电路结构和工作原理
在主从RS触发器的基础上演变而来
J、K 无约束条件
主从JK触发器的特性方程：
逻辑符号

## Slide 16
2. 集成主从触发器简介
（1）74LS71
（2）74LS72
K =K1K2K3
J =J1J2J3
功能特点
下降沿触发
多输入端，单RS触发器
带有异步复位、置位端
低电平有效
功能特点
下降沿触发
多输入端，单JK触发器
带有异步复位、置位端
低电平有效
R =R1R2R3
S =S1S2S3

## Slide 17
触发器的状态更新仅发生在CP的边沿，且输出状态仅取决于该时刻输入信号的状态。
§5.4 边沿触发器（flip-flop）
一、边沿D触发器电路结构和工作原理
  CLK = 0 期间
  主触发器保存CLK下降沿时D的取值，其输出端Qm保持此值不变。
  从触发器被选通，其输出端 Qs 跟随 Qm 。
CLK = 1 期间
主触发器被选通，其输出端Qm跟随输入端D的变化而变化。
从触发器被封锁，Qs保持原值。
作为一个整体，可视为下降沿触发的D触发器。
逻辑符号
D-Latch
D-Latch
从
主
1

## Slide 18
二、 集成边沿触发器简介
（1）74LS74
（2）74LS76
功能特点
上升沿触发
双D触发器
带有异步复位、置位端
低电平有效
功能特点
下降沿触发
双JK触发器
带有异步复位、置位端
低电平有效

## Slide 19
§5.5 触发器的逻辑功能与描述方法
一、RS触发器
2. 状态表
1. 特性方程
3. 状态转换图

## Slide 20
二、JK触发器
2. 状态表
1. 特性方程
3. 状态转换图

## Slide 21
三、D触发器
2. 状态表
1. 特性方程
3. 状态转换图
D | Qn+1
0 | 0
1 | 1

## Slide 22
四、T触发器
2. 状态表
1. 特性方程
3. 状态转换图
将JK触发器的J和K相连作为T输入端就构成了T触发器。
当T触发器的输入端为T=1时，称为T′ 触发器。
特性方程为：
T′ 触发器也称为“翻转器”。

## Slide 23
§5.6 不同类型触发器之间的转换及应用
一、由D触发器转换为其他类型触发器
1. D触发器转换为JK触发器
D触发器的特性方程：
JK触发器的特性方程：
令：

## Slide 24
2. D触发器转换为T和T′ 触发器
D触发器的特性方程：
T触发器的特性方程：
令：
T′ 触发器的特性方程：

## Slide 25
二、由JK触发器转换为其他类型触发器
1. JK触发器转换为D触发器
JK触发器的特性方程：
D触发器的特性方程：
令：
2. JK触发器转换为T触发器
JK触发器的特性方程：
T触发器的特性方程：
令：

## Slide 26
74LS74-1
74LS74-2
三、触发器应用实例
1. 分频器
TQ1
TQ2
TCLK
0
0

## Slide 27
2. 四路抢答器
以四D触发器74LS175为核心设计一个四路抢答电路。四人参加比赛，每人一个按钮，其中最先按下按钮者，相应的指示灯亮；其他人再按按钮不起作用。
74LS175引脚及内部结构图

## Slide 28
四路抢答器电路构成
抢答前电路先清零。
1
1
1
1
1
CLK脉冲被封锁。
1
0
1
1
0
CLK连续脉冲输入。

## Slide 29
＆
=1
3. 由边沿JK触发器构成的电路如图所示，分析其时序。

## Slide 30
基本RS结构
同步RS结构
主从结构
维持阻塞结构
边沿结构
RS触发器
D触发器
JK触发器
T触发器
T'触发器
电平触发
脉冲触发
边沿触发
电路结构
逻辑功能
触发方式
§5.7关于触发器的总结
一、电路结构、逻辑功能、触发方式的关系
触发器作为一个独立的功能模块，使用者主要关注触发器的逻辑功能和触发方式。

## Slide 31
二、锁存器与触发器的区别
二者的触发方式不同
锁存器采用电平触发方式。
触发器采用脉冲触发方式和边沿触发方式。
二者的适用场合不同
锁存器适用于多路信号同步锁存的场合。
触发器适用于可靠动作、抗干扰的场合。
三、触发器的动作特点归纳
触发器状态更新发生在触发脉冲边沿时刻；
触发器更新后的状态由特性方程决定。
触发器的现态和次态是相对于触发脉冲边沿而言的。

## Slide 32
1. 正确理解常用触发器的工作原理。
2. 熟练掌握触发器的逻辑功能及动作特点。
3. 重点掌握各种触发器的波形图的画法。
本章小结

## Slide 33
练习：1、由或非门组成的RS触发器如图所示，请根据输入信号的波形画出输出端的波形。
2．已知双门锁存器如图所示，试写出该锁存器的特性方程。
Notes: 2. Qn+1=Qn+A+/B

## Slide 34
4、试写下图中各个触发器的特性方程Qn+1 ，并画出在所示CP作用下的输出波形。（各触发器的初态均为“0”,为边沿触发）
3.电路如图所示，能实现 的电路是 。
Notes: 3.D